RA3PKJ

Синтезатор на AD9958/59 для SDR-1000 и его клонов.

Как прошить микроконтроллеры

AT91SAM7S64, 128, 256.

Для прошивания я использую программу H-JTAG (версия v0.9.2). Программу      можно взять на моём сайте http://ra3pkj.narod.ru/ в разделе “Синтезатор на AD9958 (AD9959)”. Программа бесплатная.

Распакуйте скачаный архив и инсталлируйте программу на компьютер.

Первый запуск программы будем производить без программатора.

1. При запуске программы будет предложено проверить обновление:

Жмём No.

2. Далее программа попытается найти микроконтроллер.

Не найдя его программа сообщит:

Жмём Ok.

3. Получим окно с не найденым микроконтроллером.

4. Заглянем сюда:

Здесь должно быть:

Жмём Ok.

5. Заглянем ещё сюда:

Здесь должно быть:

Жмём Ok.

Программа вновь попытается найти микроконтроллер – в ответ жмём Ок.

6. Заглянем сюда для настройки порта JTAG подключаемого к микроконтроллеру

Здесь настраиваем как показано:

Жмём Ок.

Программа вновь попытается найти микроконтроллер – в ответ жмём Ок.

Выходим из программы и выключаем компьютер для последующего подключения программатора.

Порядок процедуры прошивки.

Важные замечания: Во избежание катастрофы все подключения и переключения производить при полностью обесточенном оборудовании, желательно вынуть вилки из розеток 220В.

Использовать необходимо программатор (аналог известного STK-200) выполненный только на микросхеме 74HC244, т.к. эта микросхема способна работать при низком напряжении питания 3,3В, получаемом из схемы синтезатора.

- Подключить программатор STK-200 в порт LPT компьютера.

- Подключить программатор к разъёму JTAG синтезатора.

- Включить компьютер.

- Подать питание на синтезатор.

- Запустить программу J-TAG. Программа предложит найти обновление:

Жмём No.

Далее программа должна найти микроконтроллер:

6. Запустить подпрограмму H-Flasher.

7. Выбрать тип микроконтроллера.

- Указать тип входного файла - Intel Hex Format и имя файла            прошивки, имеющего расширение .hex

Файл найти нажав три точки (...) справа от окошка имени файла :

- Жмем Erase, получаем подтверждение о стирании памяти микроконтроллера. Если выскочит сообщение о ошибке контроля идентификатора ID с текстом “Error: Flash id does not mach. Please make sure that the right flash device is selected”, то следует отключить указанный контроль за ненадобностью как показано ниже на скрине (после чего повторить нажатие Erase) :

10. Жмём Program, получаем подтверждение о записи в память.

Выйти из программы программатора.

Выключить питание синтезатора.

Выключить компьютер.

Отключить программатор от всех разъёмов.

Продвинутые пользователи с опытом знают как прошивать не выключая оборудования. Если Вы не уверены, что у Вас достаточно опыта, то не испытывайте судьбу и выполняйте выше приведённые рекомендации.

!!!После заливки прошивки синтезатор начнёт функционировать только после его обесточивания и последующего включения!!!

ВСЁ. Желаю успеха!